Electricité : l’intensité électrique

| Domaines de connaissances | Capacités | ACQUIS | NON ACQUIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Circuit électrique | Réaliser un montage à partir d’un schéma. |  |  |
| Intensité électrique | Insérer un ampèremètre dans un circuit Mesurer l’intensité d’un courant |  |  |

Situation : Tom et Willy ont eu un kit électrique pour Noël. Tom dit à Willy que dans un circuit composé de 2 lampes, l’intensité du courant change en fonction de la position des lampes. Willy dit qu’au contraire l’intensité du courant ne change pas.

Problématique : Qui a raison ?

| GRILLE-BILAN | Niveau d’acquisition de la compétence |
| --- | --- |
| S’approprier | ..…… /4 | 0 | 1 | 2 |
| Analyser/raisonner |  |  |  |  |
| Réaliser | ..…… /4 | 0 | 1 | 2 |
| Valider | …….. /2 | 0 | 1 | 2 |
| Communiquer | ……… /1 | 0 | 1 | 2 |
| Autonomie (-0,5 par aide) | -……… |  |
| NOTE | /11 |  |

| COMPETENCES | TRAVAIL A FAIRE |
| --- | --- |
| S’approprier 0 1 2 S’approprier 0 1 2 Réaliser 0 1 2 Réaliser 0 1 2 Valider 0 1 2 S’approprier 0 1 2 S’approprier 0 1 2 Réaliser 0 1 2 Réaliser 0 1 2 Valider 0 1 2 Communiquer 0 1 2 | Partie 1 : Quelle est la valeur de l’intensité électrique dans ce circuit ? Listez le matériel nécessaire pour réaliser ce circuit : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Précisez comment sont branchées les lampes L1 et L2 : (entourez votre réponse) En dérivation En série Réalisez le montage suivant Appelez le professeur afin qu’il vérifie votre montage Complétez le tableau ci-dessous A1 A2 A3 Valeur de l’intensité en A ou mA I1= I2= I3= Comment est l’intensité du courant dans ce type de circuit ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Partie 2 : Quelle est la valeur de l’intensité électrique dans ce circuit ? L1 L2 Listez le matériel nécessaire pour réaliser ce circuit : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Précisez comment sont branchées les lampes L1 et L2 : (entourez votre réponse) En dérivation En série Réalisez le montage suivant Appelez le professeur afin qu’il vérifie votre montage Complétez le tableau ci-dessous A1 A2 A3 A4 Valeur de l’intensité en A ou mA I1= I2= I3= I4= Comment est l’intensité du courant dans ce type de circuit ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… CONCLUSION : Qui a raison, Willy ou Tom ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |

# Text boxes

L1

L2

6 V

A1

A3

A2

A1

A2

A3

A4